# MODULE DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS INFRA-ROUGE HCSR-501

Module détecteur infra-rouge de mouvement (HCSR-501).

Petit module précis et fiable pour le déclenchement d'automatismes, compatible avec les cartes Arduino.

Applications :

- Allumage ou extinction automatique d'éclairages

- Piège photographique d'animaux

- Alarmes de locaux

- Détecteur de présence

- Compteur de passages

- Sécurité

Plus de détails

Haut du formulaire

Référence :PIR_HCS501

Bas du formulaire

- EN SAVOIR PLUS

Module détecteur infra-rouge de mouvements.

Caractéristiques

- Capteur de type HC SR501

- Tension de fonctionnement :  5V à 20V continu (DC).

- Consommation statique de 65 micro Ampères

- Niveaux de sortie : High 3.3 V, Low 0 V.

- Temps de délai ajustable de 0.3 secondes à 18 secondes.

- Temps mort 0.2 secondes.

- Déclenchement : L sans répétition , H répétition possible, valeur H par défaut.

- Portée de détection : angle de moins de 120°, 7 mètres.

- Température de fonctionnement de -15°C à  +70 °C.

- Dimensions du PCB 32x24 mm

- Ecart entre les trous de 28mm, diamètre de vis du capteur de 2 mm

- Capteur de 23 mm de diamètre.

Applications : (micro-controlleurs et toutes les cartes Arduino)

- Allumage ou extinction automatique d'éclairages

- Piège photographique d'animaux

- Alarmes de locaux

- Détecteur de présence

- Compteur de passages

- Sécurité

Câblage : Alim / Out / Gnd

- Exemple de projet : alarme

Source : ladyada.net/

- Arduino n'est pas nécessaire si on se contente d'enclencher un relais par exemple.

Potentiomètres :
- ajustement du délai
- ajustement de la sensibilité

#### AGS